УТВЕРЖДАЮ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования «Приозерное»	8

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей	11

Раздел  3.  Перспективные балансы теплоносителей	16

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	18

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей	22

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	23

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	23

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	25

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	26

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям	26

ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»  необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения муниципального образования «Приозерное» Каргопольского муниципального района Архангельской  области разработана на основании заказа и технического задания на разработку, выданных Администрацией муниципального образования.

При выполнении настоящей работы были использованы следующие материалы:

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие);

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Приозерное» на 2012-2014 годы;

Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения о муниципальном образовании «Приозерное»:

Муниципальное образование «Приозерное» занимает площадь 69950 га. В соответствии с вступившим в силу ФЗ от 16.10.2003 г. № 131 01 января 2006 года было создано муниципальное образование «Приозерное». По решению Собрания депутатов МО «Каргопольский район» от 31.03.2005 года № 25 «О границах территорий МО «Каргопольский район» муниципальное образование «Приозерное» получило статус муниципального образования и объединило населенные пункты, расположенные на территории двух бывших сельсоветов: Приозерного и Усачевского.

Муниципальное образование «Приозёрное» находится на юго-западе Архангельской области, к северу от озера Лача в Каргопольском районе. Крупнейшая река в поселении - Онега.

В состав муниципального образования «Приозерное» входит 52 населенных пункта, из них 23 – без населения (на 01.01.2014 год). Общая численность населения муниципального образования составляет 2258 человек (на 01.01.2014 год).

Административный центр муниципального образования «Приозерное» – д. Шелоховская. Деревня Шелоховская расположена в 54 км от Каргополя по пути в Конёво и Плесецк, в излучине реки Онеги.

Территория поселения изрезана руслами рек, их притоками и оврагами. Поселение вытянуто с севера на юг. По территории поселения проходит одна автомобильная дорога общего пользования регионального значения.

Централизованное отопление в муниципальном образовании «Приозерное» имеется в д. Шелоховская, д. Усачевская, в д. Трофимовская имеется индивидуальная котельная.

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории муниципального образования «Приозерное» осуществляют МУП МО «Приозерное» «Архангело» и МУП МО «Приозерное» «Усачево».

Характеристика тепловых сетей систем теплоснабжения муниципального образования:

В муниципальном образовании «Приозерное» централизованный отпуск тепловой энергии производится от 3 действующих котельных, и от 1 индивидуальной котельной.

Источником теплоснабжения служат котельные:

| № п/п | Котельная | Отапливаемые объекты | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |  |
| 1 | Котельная № 1, д. Шелоховская | Средняя школа Начальная школа Детский сад Спортзал Гараж Больница Дом культуры Контора Жилой фонд | 2025 | - | 2025 | МУП МО «Приозерное» «Архангело» |
| 2 | Котельная № 1, д. Трофимовская | Дом культуры | - | - | - | МУП МО «Приозерное» «Усачево» |
| 3 | Котельная № 2, д. Усачевская | Библиотека Детский сад | 40 | - | 40 | МУП МО «Приозерное» «Усачево» |
| 4 | Котельная № 3, д. Усачевская | Амбулатория Дом культуры Начальная школа Школа Столовая Мастерская Жилые дома | 835 | - | 835 | МУП МО «Приозерное» «Усачево» |

Потребителями тепловой энергии являются системы отопления административных, общественных и жилых зданий.

Тепловая энергия отпускается с отопительных котельных согласно отопительно-бытовому графику регулирования отпуска теплоты с расчетными параметрами – 65/50 °С.

| Наименование котельной | Наружный диаметр трубопровода, Dн, мм | Общая протяженность трубопроводов участка сети (в двухтрубном исчислении), L, м | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию | Материал трубопроводов | Теплоизоляционная конструкция | Физ. износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, д.Шелоховская | 57 | 500 | подземная | 2008 | сталь | минеральная вата, рубероид | н/д |
|  | 108 | 200 | надземная | 1989 | сталь | минеральная вата, рубероид | 100 |
|  | 159 | 1325 | подземная | 2003 | сталь | минеральная вата, рубероид | н/д |
| Котельная № 2, д.Усачевская | 40 | 80 | подземная | н/д | сталь | минеральная вата, рубероид | 100 |
| Котельная № 3, д.Усачевская | 108 | 618 | подземная | 1979 | сталь | в коробах, засыпано опилком | 100 |
|  | 108 | 852 | надземная | 1979 | сталь | утеплитель урса, в коробах засыпано опилком | 100 |
|  | 159 | 200 | надземная | 1979 | сталь | утеплитель урса, в коробах засыпано опилком | 100 |

Характеристика зданий источников теплоснабжения:

| Наименование | Сведения |
| --- | --- |
|  | Котельная № 1, д. Шелоховская | Котельная № 3, д. Усачевская |
| Адрес | Архангельская обл., Каргопольский р-н, д. Шелоховская, ул. Школьная, д. 9б, строение 1 | Архангельская обл., Каргопольский р-н, д. Усачевская, переулок Школьный, д. 11 |
| Год постройки | 1969 | 1979 |
| Год последнего капитального ремонта | 2010 | 2013 |
| Размер здания в осях, м*м | 23,5*7,0 | 32,31*6,50 |
| Площадь застройки, м² | 164,5 | 210 |
| Строительный объем, м³ | 740 | 966 |
| Высота до низа ферм (перекрытия), м | 4,5 | 4,6 |
| Этажность здания | 1 | 1 |
| Котельный зал расположен на отметке | + 0,000 | + 0,000 |
| Площадка обследования на отметке | + 0,000 | + 0,000 |
| Конструктивные элементы здания: |
| Стены | Кирпич | Кирпич |
| Фундамент | Железобетонные блоки | Железобетонные блоки |
| Кровля | Асбестоцементная | Рулонная (стеклоизол) |
| Уклон, % | 25 | 25 |
| Водоотвод с кровли | Неорганизован | Неорганизован |
| Пол | Бетонный | Цементный |

Данные по котельной № 1, д. Трофимовская и котельной № 2 в д. Усачевская не предоставлены.

Технические характеристики основного оборудования источников теплоснабжения:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | КПД, % | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1, д. Шелоховская | Нева КВР-0,63-115 | 2 | 2004 | 72 | 0,54 (1 котел) | 1,08 |
|  |  | Нева КВР-1,1-115 | 1 | 2007 | 72 | 0,87 | 0,87 |
|  |  | КВР-1,44КД | 1 | 2011 | 78 | 1,24 | 1,24 |
| 2 | Котельная № 1, д. Трофимовская | КВР-0,22КД | 1 | 2011 | 78 | 0,19 | 0,19 |
| 3 | Котельная № 2, д. Усачевская | Faci-40 | 1 | 2012 | 80 | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Котельная № 3, д. Усачевская | КВР-1,2КД | 1 | 2011 | 78 | 1,04 | 1,04 |
|  |  | Нева ВВР-0,8-95 | 1 | 2009 | 78 | 0,8 | 0,8 |
|  |  | КВР-0,2КД | 1 | 2010 | 84 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | Самодельный | 1 | 2003 | 55 | 0,15 | 0,15 |

Технические характеристики вспомогательного оборудования источников теплоснабжения:

| № п/п | Наименование оборудования | Тип оборудования | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Напор, м | Мощность, кВт | Число об/мин. | Производительность, м3/ч |
| Котельная № 1, д. Шелоховская |
| 1 | Дымосос Д-3,5 (2 шт) | Дутьевые машины тяга одностороннего всасывания | - | 3 | 1500 | 4300 |
| 2 | Насос К18/8 (2 шт) подпиточный | Агрегат электронасосный центробежный консольный тип «К» | 18 | 1,5 | 2900 | 8 |
| 3 | Насос 100-80-160А (2 шт) сетевой | Тип «К» | -28,8 | 11 | 2900 | 90 |
| 4 | Насос 80-50-200А сетевой | Тип «К» | 41 | 11 | 2900 | 44 |
| 5 | Вентилятор дутьевой ВР-300-45-2,0 (3 шт) | Дутьевая машина | - | 1,5 | 3000 | 2300 |
| Котельная № 1, д. Трофимовская |
| 1 | Циркулярный насос | Гридфус 40на180 | 13 | 0,75 | 3-х скоростной | 22 |
| Котельная № 2, д. Усачевская |
| 1 | Циркулярный насос | Гринфус 32-120 F | 12 | 0,4 | 3-х скоростной | 13 |
| Котельная № 3, д. Усачевская |
| 1 | Циркулярный насос К100-80-160А | Тип «К» | 26 | 11 | 2900 | 90 |
| 2 | Циркулярный насос К100-80-160А | Тип «К» | 32 | 15 | 3000 | 100 |

Тарифы теплоснабжающих организаций:

| Теплоснабжающая организация | Период | Тариф, установленный РСТ с учетом передачи, руб. |
| --- | --- | --- |
| МУП МО «Приозерное» «Архангело» | 2011 | 2269 |
|  | 2012 | 2429 |
|  | 2013 | 2649 |
| МУП МО «Приозерное» «Усачево» | 2011 | 2668 |
|  | 2012 | 2991 |
|  | 2013 | 3128 |

Тарифы на топливо:

| Наименование | Период | Тариф, руб. |
| --- | --- | --- |
| Дрова | 2011 год | 751,60 |
|  | 2012 год | 715,36 |
|  | 2013 год | 703,00 |

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования «Приозерное»

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления муниципального образования «Приозерное»

Характеристика существующих строительных фондов муниципального образования «Приозерное» представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование строительных фондов | Базовые значения площади строительных фондов (2013 год), тыс.кв.м |
| --- | --- |
| Здания социального, культурного и бытового назначения | 12,5 |
| Жилые здания: | 64,5 |
| - частная собственность | 55,7 |
| - муниципальная собственность | 8,8 |
| - многоквартирные | 20,3 |
| - индивидуальные | 44,2 |
| Производственные здания | н/д |

Приросты площади строительных фондов муниципального образования «Приозерное» на 2014 – 2029 гг. по данным администрации муниципального образования «Приозерное» приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Показатель | 2014 г. | 2015г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020-2024гг. | 2025-2029гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые площади |
| Ввод жилых площадей, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снос жилых площадей, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост жилых площадей, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Здания социального, культурного и бытового назначения. |
| Ввод площадей соцкультбыта, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снос площадей соцкультбыта, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост площадей соцкультбыта, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по вводимым площадям |
| Ввод площадей, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снос площадей, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост площадей, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население |
| Среднегодовая прогнозная численность постоянного населения на начало года или конец периода, человек | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2300 |

Примечание: в муниципальном образовании «Приозерное» прирост площади строительных фондов (жилых, общественных, производственных) в течение 2014-2029 гг. не ожидается.

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Объемы выработки тепловой энергии (мощности) с разделением по видам потребления по каждой котельной представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4

| № п/п | Наименование котельной | Годовая выработка на отопление, Гкал | Годовая выработка на ГВС, Гкал | Суммарная годовая выработка, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1, д.Шелоховская | 1548,18 | - | 1548,18 |
| 2 | Котельная № 1, д.Трофимовская | 221,92 | - | 221,92 |
| 3 | Котельная № 2, д.Усачевская | 93,26 | - | 93,26 |
| 4 | Котельная № 3, д.Усачевская | 1015,81 | - | 1015,81 |
| ИТОГО: | 2879,17 | - | 2879,17 |

Прогнозные тепловые нагрузки по территориальным зонам муниципального образования «Приозерное» представлены в таблице 1.5.

Таблица 1.5

| Наименование единицы территориального деления | Годовая выработка на отопление, Гкал | Годовая выработка на ГВС, Гкал | Суммарная годовая выработка, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 год |
| д. Шелоховская | 2623 | - | 2623 |
| д. Трофимовская | 120,49 | - | 120,49 |
| д. Усачевская | 1617,65 | - | 1617,65 |
| 2015 год |
| д. Шелоховская | 2623 | - | 2623 |
| д. Трофимовская | 120,49 | - | 120,49 |
| д. Усачевская | 1617,65 | - | 1617,65 |
| 2016 год |
| д. Шелоховская | 2623 | - | 2623 |
| д. Трофимовская | 120,49 | - | 120,49 |
| д. Усачевская | 1617,65 | - | 1617,65 |
| 2017 год |
| д. Шелоховская | 2623 | - | 2623 |
| д. Трофимовская | 120,49 | - | 120,49 |
| д. Усачевская | 1617,65 | - | 1617,65 |
| 2018 год |
| д. Шелоховская | 2623 | - | 2623 |
| д. Трофимовская | 120,49 | - | 120,49 |
| д. Усачевская | 1617,65 | - | 1617,65 |
| 2019 год |
| д. Шелоховская | 2623 | - | 2623 |
| д. Трофимовская | 120,49 | - | 120,49 |
| д. Усачевская | 1617,65 | - | 1617,65 |
| 2020-2024 годы |
| д. Шелоховская | 2623 | - | 2623 |
| д. Трофимовская | 120,49 | - | 120,49 |
| д. Усачевская | 1617,65 | - | 1617,65 |
| 2025-2029 годы |
| д. Шелоховская | 2623 | - | 2623 |
| д. Трофимовская | 120,49 | - | 120,49 |
| д. Усачевская | 1617,65 | - | 1617,65 |

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

Потребление тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах от источников централизованного теплоснабжения представлено в таблице 1.6.

Таблица 1.6

| № п/п | Наименование котельной | Отапливаемый объект | Объем отапливаемых объектов | Годовое потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тепловая энергия, Гкал | Теплоноситель, куб.м |
|  |  |  |  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| 1 | Котельная № 1, д. Шелоховская | Офис | 52,6 | 3,28 | - | 1,47 | - |
|  |  | Гараж | 60,0 | 5,47 | - | 2,46 | - |

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в муниципальном образовании «Приозерное» с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Выполнить расчет радиуса эффективного теплоснабжения котельных невозможно, в связи с отсутствием необходимых данных.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

На территории муниципального образования «Приозерное» расположено 3 котельные, обеспечивающие централизованным теплоснабжением население в д. Шелоховская и д. Усачевская и 1 индивидуальная котельная в д. Трофимовская.

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1, д. Шелоховская | 3,19 | в работе |
| Котельная № 1, д. Трофимовская | 0,19 | в работе |
| Котельная № 2, д. Усачевская | 0,03 | в работе |
| Котельная № 3, д. Усачевская | 2,19 | в работе |

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории муниципального образования «Приозерное» осуществляют МУП МО «Приозерное» «Архангело» и МУП МО «Приозерное» «Усачево».

В муниципальном образовании «Приозерное» здания, не подключенные к централизованной системе теплоснабжения, для отопления оборудованы бытовыми котлами различных модификаций и печами на твердом топливе.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На территории муниципального образования «Приозерное» расположена 1 индивидуальная котельная: котельная № 1 в д. Трофимовская МБУК «Каргопольский МКЦ».

Поселение не газифицировано. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов обеспечена теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения (отопительные печи и бытовые котлы, работающие на твердом топливе). Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

• значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

• малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

• отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

• использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Изменение существующей схемы теплоснабжения муниципального образования «Приозерное» в настоящее время не предусматривается, поэтому перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим значениям.

Перспективные балансы тепловой нагрузки существующих источников тепловой энергии муниципального образования «Приозерное» представлены в таблицах 2.3-2.6.

Таблица 2.3

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015-2029гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 1, д. Шелоховская |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| 1.2 | Ограничение тепловой мощности (техническое) | Гкал/ч | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | Гкал/ч | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) | Гкал/ч | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | Гкал/ч | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к сущ. котельной, в т.ч.: |
| 2.1 | на отопление | Гкал/ч | 0,452 | 0,452 | 0,452 |
|  | на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | на системы ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,452 | 0,452 | 0,452 |
| 2.5 | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3/ч | - | - | - |
| 2.6 | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - |
| 2.7 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 0,452 | 0,452 | 0,452 |
| 2.8 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | Гкал/ч | - | - | - |
| 2.9 | ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса существующего ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 0,452 | 0,452 | 0,452 |
| 2.10 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | Гкал/ч | 2,738 | 2,738 | 2,738 |
| 2.11 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск 90% от расч. нагрузки) | Гкал/ч | 1,498 | 1,498 | 1,498 |

Таблица 2.4

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015-2029гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 1, д. Трофимовская |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 1.2 | Ограничение тепловой мощности (техническое) | Гкал/ч | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 100% от расчетной подключенной нагрузки). | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к сущ. котельной, в т.ч.: |
| 2.1 | на отопление | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
|  | на вентиляцию | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 2.2 | на системы ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 2.5 | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3/ч | - | - | - |
| 2.6 | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - |
| 2.7 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 2.8 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | Гкал/ч | - | - | - |
| 2.9 | ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса существующего ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 2.10 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | Гкал/ч | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| 2.11 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск 90% от расч. нагрузки) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.5

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015-2029гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 2, д. Усачевская |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 1.2 | Ограничение тепловой мощности (техническое) | Гкал/ч | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | Гкал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) | Гкал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 100% от расчетной подключенной нагрузки). | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к сущ. котельной, в т.ч.: |
| 2.1 | на отопление | Гкал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  | на вентиляцию | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 2.2 | на системы ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 2.5 | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3/ч | - | - | - |
| 2.6 | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - |
| 2.7 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 2.8 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | Гкал/ч | - | - | - |
| 2.9 | ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса существующего ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 2.10 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 2.11 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск 90% от расч. нагрузки) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.6

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015-2029гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 3, д. Усачевская |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| 1.2 | Ограничение тепловой мощности (техническое) | Гкал/ч | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | Гкал/ч | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) | Гкал/ч | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | Гкал/ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к сущ. котельной, в т.ч.: |
| 2.1 | на отопление | Гкал/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
|  | на вентиляцию | Гкал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 2.2 | на системы ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| 2.5 | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3/ч | - | - | - |
| 2.6 | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - |
| 2.7 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| 2.8 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | Гкал/ч | - | - | - |
| 2.9 | ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса существующего ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| 2.10 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | Гкал/ч | 2,064 | 2,064 | 2,064 |
| 2.11 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск 90% от расч. нагрузки) | Гкал/ч | 1,034 | 1,034 | 1,034 |

Раздел  3.  Перспективные балансы теплоносителей

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблицах 3.1, 3.2.

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование показателя, размерность | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 |
| Котельная № 1, д. Шелоховская |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, т/ч | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, т/ч | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4 | Фактические собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 7 | Расчетная производительность водоподготовительной установки, т/ч | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 8 | Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч. в том числе: | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 10 | - нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 11 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 13 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 14 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15 | Резерв(+)/дефицит (-), ВПУ. т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Доля резерва. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3.2

| № п/п | Наименование показателя, размерность | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 |
| Котельная № 3, д. Усачевская |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, т/ч | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, т/ч | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4 | Фактические собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 7 | Расчетная производительность водоподготовительной установки, т/ч | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 8 | Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч. в том числе: | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 10 | - нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 11 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 13 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 14 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15 | Резерв(+)/дефицит (-), ВПУ. т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Доля резерва. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения

В муниципальном образовании «Приозерное» предлагается обеспечивать планируемые к строительству индивидуальные жилые дома теплом от индивидуальных источников тепловой энергии. В связи с тем, что в настоящее время не предусматривается изменение схемы теплоснабжения муниципального образования «Приозерное», предложения по строительству источников тепловой энергии  отсутствуют.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии муниципального образования «Приозерное» представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| № п/п | Мероприятие | Период исполнения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 |
| МУП МО «Приозерное» «Архангело» |
| 1 | Ремонт котлов и котельного оборудования | Май-сентябрь | Май-сентябрь |
| 2 | Замена котлов | - | Май-сентябрь |
| МУП МО «Приозерное» «Усачево» |
| 1 | Ремонт котлов и котельного оборудования | Май-сентябрь | Май-сентябрь |

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Согласно перечню программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Приозерное» на 2012-2014 годы» предусматриваются следующие мероприятия:

- Реконструкция котельных (замена котлов и котельного оборудования):

МУП МО «Приозерное» «Архангело»,

МУП МО «Приозерное» «Усачево».

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

По предоставленным данным администрации и теплоснабжающих организаций муниципального образования «Приозерное» источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с предоставленными данными администрации и теплоснабжающих организаций муниципального образования «Приозерное» переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

В муниципальном образовании «Приозерное», планируемые к строительству индивидуальные жилые дома предполагается обеспечивать теплом от индивидуальных источников тепловой энергии. В связи с тем, что в настоящее время не предусматривается изменение схемы теплоснабжения сельского поселения, величина подключенной нагрузки существующих источников централизованного теплоснабжения остается равной существующему значению. Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.

4.8.  Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

Существующие на территории муниципального образования «Приозерное» котельные в настоящий момент работают по температурному графику – 75/51 ºС. Изменение температурного графика не целесообразно.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2013 года.

В таблице 4.2 приведен рекомендуемый график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных муниципального образования «Приозерное».

Таблица 4.2

| Среднесуточная температура наружного воздуха, ºC | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, ºC | Температура воды в обратном трубопроводе системы отопления, ºC |
| --- | --- | --- |
| +8 | 40,0 | 36,0 |
| +7 | 41,0 | 36,4 |
| +6 | 41,9 | 36,8 |
| +5 | 42,8 | 37,2 |
| +4 | 43,7 | 37,5 |
| +3 | 44,6 | 37,8 |
| +2 | 45,5 | 38,2 |
| +1 | 46,3 | 38,6 |
| 0 | 47,4 | 39,0 |
| -1 | 48,3 | 39,4 |
| -2 | 49,2 | 39,8 |
| -3 | 50,0 | 40,21 |
| -4 | 50,9 | 40,6 |
| -5 | 51,8 | 41,1 |
| -6 | 52,7 | 41,4 |
| -7 | 53,6 | 41,8 |
| -8 | 54,5 | 42,2 |
| -9 | 55,4 | 42,6 |
| -10 | 56,3 | 42,9 |
| -11 | 57,2 | 43,3 |
| -12 | 58,0 | 43,7 |
| -13 | 58,9 | 44,0 |
| -14 | 59,8 | 44,4 |
| -15 | 60,7 | 44,8 |
| -16 | 61,6 | 45,2 |
| -17 | 62,5 | 45,6 |
| -18 | 63,4 | 46,0 |
| -19 | 64,3 | 46,4 |
| -20 | 65,2 | 46,8 |
| -21 | 66,1 | 47,2 |
| -22 | 67,0 | 47,5 |
| -23 | 67,9 | 47,9 |
| -24 | 68,8 | 48,3 |
| -25 | 69,7 | 48,7 |
| -26 | 70,5 | 49,1 |
| -27 | 71,4 | 49,5 |
| -28 | 72,3 | 49,9 |
| -29 | 73,2 | 50,2 |
| -30 | 74,1 | 50,6 |
| -31 | 75,0 | 51,0 |

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

В таблице 4.3 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

Таблица 4.3

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1, д. Шелоховская | 3,19 | 3,19 |
| 2 | Котельная № 1, д. Трофимовская | 0,19 | 0,19 |
| 3 | Котельная № 2, д. Усачевская | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Котельная № 3, д. Усачевская | 2,19 | 2,19 |

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Учитывая, что в муниципальном образовании «Приозерное» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Теплоснабжение планируемых к строительству индивидуальных жилых домов предусматривается осуществить от индивидуальных источников тепловой энергии.

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории муниципального образования «Приозерное» условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Учитывая, что в настоящее время изменение схемы теплоснабжения муниципального образования «Приозерное» не предусматривается, новое строительство тепловых сетей не планируется. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Протяженность, п.м | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТС от котельной № 1, д. Шелоховская / Реконструкция ТС Дн 108 мм, 1989 год ввода в эксплуатацию | 200 | -сокращение потерь теплоэнергии в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг |
| 2 | ТС от котельной № 2, д. Усачевская / Реконструкция ТС Дн 40 мм | 80 |  |
| 3 | ТС от котельной № 3, д. Усачевская / Реконструкция ТС Дн 108 мм, 1979 год ввода в эксплуатацию | 1470 |  |
| 4 | ТС от котельной № 3, д. Усачевская / Реконструкция ТС Дн 159 мм, 1979 год ввода в эксплуатацию | 200 |  |

При перекладке тепловых сетей, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана (ППУ) в оцинкованной оболочке.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

В таблице 6.1 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а так же расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки в 2013 году.

Таблица 6.1

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (куб.м, т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, д.Шелоховская | Дрова | 2556,4 (по норме) 1167,3 (факт) | Дрова | Дрова |
| Котельная № 1, д.Трофимовская | Дрова | 118,77 (по норме) 159,0 (факт) | Дрова | Дрова |
| Котельная № 2, д.Усачевская | Дрова, пеллеты | 108,61 (по норме) 114,0 (факт дрова) | Дрова, пеллеты | Дрова, пеллеты |
| Котельная № 3, д.Усачевская | Дрова | 1482,78 (по норме) 1348,0 (факт дрова) | Дрова | Дрова |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2014-2028 гг. представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| № п/п | Мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020- 2024 гг. | 2025-2029 гг. |
| 1 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
|  | Замена котлов котельной МУП МО «Приозерное» «Архангело» | 1200,0 | - | 1200,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ремонт котлов и котельного оборудования котельных МУП МО «Приозерное» «Усачево» | 300,0 | 150,0 | 150,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 1500,0 | 150,0 | 1350,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетное финансирование | 1500,0 | 150,0 | 1350,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | -собственные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей: |
|  | Реконструкция участков тепловой сети в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса котельной № 1, д. Шелоховская, Дн 108 мм, L = 200 м, надземная, 1989 год ввода в эксплуатацию | 1250,0 | 1250,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Реконструкция участков тепловой сети в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса котельной № 2, д. Усачевская, Дн 40 мм, L = 80 м, подземная | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Реконструкция участков тепловой сети в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса котельной № 3, д. Усачевская, Дн 108 мм, L = 618 м, подземная, 1979 год ввода в эксплуатацию | 3850,0 | - | 3850,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Реконструкция участков тепловой сети в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса котельной № 3, д. Усачевская, Дн 108 мм, L = 852 м, надземная, 1979 год ввода в эксплуатацию | 5300,0 | - | - | - | 5300,0 | - | - | - | - |
|  | Реконструкция участков тепловой сети в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса котельной № 3, д. Усачевская, Дн 159 мм, L = 200 м, надземная, 1979 год ввода в эксплуатацию | 1250,0 | - | - | 1250,0 | - | - | - | - | - |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 12150,0 | 1750,0 | 3850,0 | 1250,0 | 5300,0 | - | - | - | - |
|  | -бюджетное финансирование | 12150,0 | 1750,0 | 3850,0 | 1250,0 | 5300,0 | - | - | - | - |
|  | -собственные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, и прочие расходы. |
|  | Произвести гидравлический расчет тепловой сети, с последующим шайбированием потребителей | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
|  | -бюджетное финансирование | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
|  | -собственные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 13750,0 | 1900,0 | 5200,0 | 1250,0 | 5300,0 | - | - | - | 100,0 |
|  | -бюджетное финансирование | 13750,0 | 1900,0 | 5200,0 | 1250,0 | 5300,0 | - | - | - | 100,0 |
|  | -собственные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

На территории муниципального образования «Приозерное» централизованное теплоснабжение осуществляется двумя теплоснабжающими организациями: МУП МО «Приозерное» «Архангело» и МУП МО «Приозерное» «Усачево».

В качестве единой теплоснабжающей организации муниципального образования предлагается определить МУП МО «Приозерное».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям

На территории муниципального образования «Приозерное» бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический  адрес: 160011, г.Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит»____________  Антонов С.А.

Заказчик:

Администрация муниципального образования «Приозерное»

Юридический адрес: 164124, Архангельская обл., Каргопольский р-н, д. Шелоховская, ул. Советская, д. 3

Глава администрации МО «Приозерное»     _______________  Логвин А.Н.

# Text boxes

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИОЗЕРНОЕ»

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

2014 год

2013